# ỦY BAN NHÂN DÂN  	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC 	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 223/QĐ-UBND 	                     Đồng Xoài, ngày 23 tháng 01 năm 2009

#### QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Dự án xây dựng công trình Đường

vào Đồn 783, xã Đăk Ơ, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước

(Đoạn 2: cầu và đường)

##### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ;

Xét đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 49/TTr-SKHĐT ngày 21/01/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án xây dựng công trình Đường vào Đồn 783, xã Đăk Ơ, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước (Đoạn 2: cầu và đường) với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên Dự án xây dựng công trình Đường vào Đồn 783, xã Đăk Ơ, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước (Đoạn 2: cầu và đường)

2. Chủ đầu tư: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, tỉnh Bình Phước.

3. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty TNHH Nguyễn Hoàng.

4. Mục tiêu - sự cần thiết đầu tư: Đồn biên phòng 783 nằm trên địa bàn xã Đăk Ơ, huyện Phước Long, đang được xây dựng cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, hệ thống đường giao thông dẫn vào Đồn Biên phòng chưa được đầu tư, nhằm tạo điều kiện cho công tác tuần tra, bảo vệ biên giới cũng như đáp ứng nhu cầu đi lại cho các hộ dân sống tại khu vực này. Đây là tuyến đường vành đai dẫn vào đồn. Mặt khác, để đảm bảo an toàn giao thông và đi lại trong mùa mưa, địa hình tự nhiên nhiều đồi dốc, toàn khu vực tuyến đường đi qua gặp suối lớn, hai bẹn là dốc đứng nên việc đi lại rất khó khăn cho việc tuần tra biên giới, tuyến có suối lớn rộng 15 m và địa hình dốc. Vì vậy việc đầu tư xây dựng tuyến đường và cầu là rất cần thiết và cấp bách, nhằm phục vụ tốt cho việc tuần tra biên giới, đảm bảo an ninh - quốc phòng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực là hết sức cần thiết.

5. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

5.1. Đường thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 4054-2005, đường giao thông nông thôn, cấp VI, với các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản sau:

- Chiều dài vào cầu: 	 960 m;

- Tốc độ thiết kế: 						    20km/h;

- Chiều rộng mặt đường: 					6 m;

- Chiều rộng nền đường: 				        6.5 m;

- Độ dốc ngang mặt đường:					  3%;

- Nền đường: Được đắp bằng đất cấp 2 chọn lọc, K>=0,95; Eyc>=850 daN/cm2;

- Mặt đường: Trải lớp sỏi đỏ dày 15 cm K>=0,95; Eyc >=900 daN/cm2;

- Hệ thống thoát nước:

+ Thoát nước dọc: Bằng mương hở hình thang, sâu 0,6 m so với vai lề đường hoàn thiện với taluy trong 1/1,5 và taluy ngoài 1/1;

5.2. Phần cầu: Cầu được thiết kế theo tiêu chuẩn 22TCN 272-05, với các thông số kỹ thuật như sau:

- Chiều dài cầu:	18,6 m,

- Bề rộng phần xe chạy: 	6,0 m.

- Lan can cầu 2 bên x 0,5m:    1,0 m.

- Bề rộng toàn cầu: 	          7,0 m.

- Tải trọng thiết kế: xe HL 93 và người trên lề bộ hành 3 kN/m2.

- Kết cấu nhịp:

+ Gồm 01 nhịp đơn giản dài 18,6 m;

+ Dầm chủ bằng BTCT DƯL căng trước mua tại nhà máy, mặt cắt chữ T cải tiến, dài 18,6 m. Mặt cắt ngang cầu  có 07 dầm chủ, đạt  cách khoảng 0,95 m;

+ Bản mặt cầu bằng BTCT đá 1x2 M300 dày 18 m đổ tại chỗ;

+ Dầm ngang bằng BTCT đá 1x2 M300 đổ tại chỗ;

+ Lớp phủ mặt cầu bằng BT đá 0,5x1 M300 dày 5cm trên lớp bitum nhựa chống thấm 1kg/m2;

+ Gờ chắn bành xe bằng BTCT đá 1x2 M300, lan can tay vịn bằng thép mạ kẽm;

+ Khe co giãn, gối cầu bằng cao su;

+ Thoát nước mặt cầu bằng ống nhựa PVC D100.

- Kết cầu mố:

+ Thân và cánh mố bằng BT đá 1x2 M300;

+ Móng mố: Móng khối trên nền thiên nhiên bằng BTCT đá 1x2 M250, bệ mố liên kết vào nền đá thiên nhiên bằng các thanh thép D32 dài 1,5 m chôn vào nền 1,0 m;

+ Sau mố đặt bản quá độ bằng BTCT đá 1x2 M250 dài 3m dày 25 cm, trên suốt chiều rộng của phần xe chạy;

+ Taluy đầu mố được gia cố bằng đá hộc xây vữa xi măng M100;

+ Gia cố lòng suối thượng lưu 17,6 m và hạ lưu 22,3 m bằng đá hộc vữa M100.

6. Địa điểm xây dựng: Xã Đăk Ơ, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước.

7. Loại, cấp công trình: Loại công trình đường giao thông; cấp VI.

8. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Công trình được đầu tư mới phần lớn tuyến đường cắt qua khu vực rừng nghèo kiệt chủ yếu là lồ ô, gổ tạp nhỏ. Trong quá trình thi công đề nghị Chủ đầu tư tính toán phạm vi giải tỏa cho đảm bảo quy mô thiết kế của công trình. Tuyến đường giáp với cuối tuyến đoạn 1, gặp suối lớn nên tuyến đường thiết kế có độ dốc cao, khối lượng đào đắp tương đối lớn nên cần chặt phá một số cây có đường kính D > 50 và ủi quan rộng. Do đó cần phải tính phương án thi công sao cho hạn chế tối đa việc chặt phá rừng.

9. Tổng mức đầu tư: 13.625.498.937 đồng.

(Mười ba tỷ, sáu trăm hai lăm triệu, bốn trăm chín mươi tám ngàn,

chín trăm ba mươi bảy đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây lắp:	11.048.578.453 đồng.

- Chi phí lán trại:	220.971.596 đồng.

- Chi phí QLDA:	221.185.651 đồng.

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	855.312.288 đồng.

- Chi phí khác: 	40.769.254 đồng.

- Chi phí dự phòng: 	1.238.681.7727 đồng.

10. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách nhà nước (ngân sách địa phương quản lý).

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

12. Thời gian thực hiện: Năm 2009 - 2010.

13. Phương thức thực hiện: Đấu thầu.

- Giá gói thầu: Theo giá gói thầu được duyệt.

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước (ngân sách địa phương quản lý)

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

- Phương thức đấu thầu: Đấu thầu một túi hồ sơ

- Thời gian tổ chức đấu thầu: Năm 2009.

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng điều chỉnh giá.

(Có kế hoạch đấu thầu kèm theo)

Điều 2. Sau khi dự án được phê duyệt, Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, tổ chức thực hiện dự án theo các nội dung đã được nêu tại Điều 1.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc sở ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Giao thông - Vận tải, Kho bạc Nhà nước; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu