ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC                     	  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2216/QĐ-UBND                   	Đồng Xoài, ngày 16 tháng 10 năm 2008

## QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực huyện Lộc Ninh

giai đoạn 2007 - 2010 có xét đến năm 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ về hoạt động điện lực và sử dụng điện;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ ban hành, sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 42/2005/QĐ-BCN ngày 30/12/2005 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) về việc ban hành quy định nội dung, trình tự và thủ tục quy hoạch phát triển điện lực;

Căn cứ Quyết định số 3650/QĐ-BCN ngày 18/12/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006 - 2010 có xét đến năm 2015;

Xét Tờ trình số 85/TTr-SCT ngày 02/10/2008 của Sở Công thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực huyện Lộc Ninh giai đoạn 2007 - 2010 có xét đến năm 2015 nhằm mục tiêu đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế  - xã hội của huyện Lộc Ninh với nội dung chính như sau:

1. Về phụ tải điện:

- Năm 2007: Công suất cực đại Pmax = 10,099MW, điện thương phẩm 34.799,6 MW/h, điện sinh hoạt bình quân đầu người 121KWh/người/năm.

- Năm 2010: Công suất cực đại Pmax = 13,849MW, điện thương phẩm 54.630,4 MW/h, điện bình quân đầu người 276Wh/người/năm.

- Năm 2015: Công suất cực đại Pmax = 20,46MW, điện thương phẩm 120.287,57 MW/h, điện bình quân đầu người 391KWh/người/năm.

2. Về tiêu chuẩn lưới điện trung áp:

- Điện áp cao nhất trên lưới: 24KV.

- Loại: 3 pha, 4 dây.

- Điểm trung tính nối đất: Trực tiếp, có lặp lại.

- Số điểm nối đất cho 1 km đường dây: 4 điểm/1km.

2.1. Đường dây trung áp (đường dây nổi):

- Cột BTLT: 14m, 12m hoặc 10,5m.

- Dây dẫn tuyến trục AC - 240 hoặc AC - 185.

- Dây dẫn nhánh chính AC - 120 hoặc AC - 95.

- Dây dẫn nhánh phụ AC - 70 hoặc AC - 50.

Chiều dài: Tuyến trục 15 - 30 km xuất phát từ đầu lộ ra và nối vào nhánh chính qua LBS.

- Nhánh 3 - 6 km nối vào tuyến trục hoặc nhánh chính qua LBFCO hoặc FCO.

- Kết cấu sơ đồ lưới:

+ Mạch vòng vận hành hở đối với khu vực trung tâm thị xã, thị trấn, hộ phụ tải quan trọng.

+ Hình tia đối với các xã.

+ Cột: Quét bitum đoạn gốc.

+ Xà: Tráng kẽm nhiều lớp.

+ Sứ: Sử dụng loại sứ chống ô nhiễm.

+ Dây dẫn: Dùng dây đồng hoặc dây nhôm lõi thép có bọc lớp mỡ trung tính.

- Để đảm bảo đủ dự phòng phát triển và dự phòng cấp điện cho vùng lân cận, trung tâm thị xã khi có sự cố, các đường trục cung cấp chỉ thiết kế với hệ số mang tải từ 60 - 70% khả năng tối đa.

- Tiêu chuẩn về độ giảm điện thế lưới trung áp (tổn thất điện áp) khi thiết kế:

+ Chế độ bình thường: Tổn thất điện áp đến điểm bất lợi nhất ( 5%.

+ Chế độ sự cố: Tổn thất điện áp tại điểm bất lợi nhất ( 10%.

2.2. Trạm biến áp: Các loại Trạm sẽ được thực hiện cấp điện áp 22/0,4KV và 12,7/2x0,23KV.

- Trạm dùng cho phụ tải ánh sáng sinh hoạt, nông nghiệp, chiếu sáng công cộng và các cơ sở tiểu thủ công nghiệp nhỏ: 25; 37,5; 50KVA.

- Trạm dùng cho phụ tải Công nghiệp: trạm 3x25KVA; 3x50KVA; 75KVA; 160KVA; 250KVA; 400KVA; 630KVA

- Trạm biến áp thường nhỏ nên các trạm biến áp được thiết kế dạng treo trên trụ hoặc trên giàn để tiết kiệm chi phí, mỹ quan đô thị huyện và phù hợp với tiến trình cải tạo hoá lưới điện.

2.3. Về lưới điện hạ áp:

- Áp dụng hệ thống hạ áp 220/380V và 220V - 220V.

- Dây dẫn hạ thế được chọn là loại dây nhôm hoặc đồng có bọc cách điện.

- Tiết diện dây dẫn được chọn phù hợp với mật độ phụ tải của từng khu vực và thỏa mãn điều kiện tổn thất điện áp nhỏ hơn 5,5%.

- Đường trục nhánh chính: Dùng cáp AV - 120, AV - 70, AV - 50 mm2.

- Đường nhánh rẽ: Dùng cáp AV - 50 mm2.

- Bán kính hạ thế của 1 trạm biến áp được chọn từ 300 - 800m tùy theo mật độ phụ tải cao hay thấp.

- Phù hợp với trạm biến áp 1 pha hay 3 pha, đường dây hạ thế 1 pha hay 3 pha.

- Dây dẫn nhánh rẽ vào nhà sử dụng dây đồng bọc vặn xoắn, tiết diện 6 và 11mm2.

- Chiều dài dây dẫn vào nhà là 40 m.

3. Về khối lượng xây dựng và vốn đầu tư:

3.1. Khối lượng xây dựng mới, cải tạo Trạm biến áp giai đoạn 2007 - 2010:

- Xây dựng mới 73 trạm biến áp hạ thế với tổng công suất là 4.820KVA.

- Cải tạo 40 trạm biến áp với tổng công suất là 1.720KVA

- Xây mới 8,6km đường dây 22KV 3 pha.

- Xây mới 46,6km đường dây 12,7KV 1 pha.

- Cải tạo 30,5km đường dây trung thế 1 pha lên 3 pha.

- Xây mới 76,3km đường dây hạ thế.

- Cải tạo 29,8km đường dây hạ thế dùng cáp bọc.

- Lắp đặt 2.820 điện kế mới (công tơ).

- Tổng vốn cần đầu tư cho lưới điện trung hạ áp  huyện Lộc Ninh năm 2007 đến năm 2010 dự kiến là 29.422 triệu đồng. Trong đó, Trạm biến áp là 4.096 triệu đồng, đường dây trung áp là 10.486 triệu đồng, đường dây hạ áp là 12.841 triệu đồng, đường dây nhánh rẽ vào nhà và công tơ là 1.410 triệu đồng.

3.2. Khối lượng xây dựng mới, cải tạo trạm biến áp giai đoạn 2011 - 2015:

- Xây dựng mới 90 Trạm biến áp hạ thế với tổng công suất là 7.230KVA.

- Cải tạo 35 Trạm biến áp với tổng công suất là 2.580KVA

- Xây mới 15,3km đường dây 22KV 3 pha.

- Xây mới 23,2km đường dây 12,7KV 1 pha.

- Cải tạo 27,5km đường dây trung thế 1 pha lên 3 pha.

- Xây mới 53,4km đường dây hạ thế.

- Cải tạo 20,9km đường dây hạ thế dùng cáp bọc.

- Lắp đặt 2.256 điện kế mới (công tơ).

- Tổng vốn cần đầu tư cho lưới điện trung hạ áp huyện Lộc Ninh năm 2011 đến năm 2015 dự kiến là 24.563 triệu đồng. Trong đó, Trạm biến áp là 6.144 triệu đồng, đường dây trung áp là 8.251 triệu đồng, đường dây hạ áp là 8.967 triệu đồng, đường dây nhánh rẽ vào nhà và công tơ là 705 triệu đồng.

Điều 2. Giao Sở Công thương tổ chức công bố quy hoạch và hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực đã được duyệt; phối hợp với Điện lực Bình Phước, Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh căn cứ Quy hoạch được duyệt, xây dựng kế hoạch hàng năm thực hiện đầu tư xây dựng mới và cải tạo lưới điện trung, hạ áp trên địa bàn huyện.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Điện lực Bình Phước, UBND huyện Lộc Ninh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu