# ỦY BAN NHÂN DÂN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2305/QĐ-UBND                                                  Đồng Xoài, ngày 09 tháng 11 năm 2007

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng

công trình Khu trung tâm thương mại Đồng Xoài

## ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định                            số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ;

Căn cứ Chỉ thị số 22/2005/CT-UBND ngày 26/12/2005 của UBND tỉnh                      về việc triển khai thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư tại Tờ trình                                 số 1147/TTr-SKHĐT ngày 11/10/2007, theo Tờ trình số 394/TTr-CT ngày 12/9/2007 của Công ty Xây dựng - Tư vấn & Đầu tư phát triển Bình Phước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu trung tâm thương mại Đồng Xoài với nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Khu trung tâm thương mại thị xã Đồng Xoài (giai đoạn 1).

2. Chủ đầu tư: Công ty Xây dựng - Tư vấn & Đầu tư phát triển Bình Phước.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Chủ đầu tư tự lập.

4. Mục tiêu đầu tư xây dựng:

Xây dựng Khu trung tâm thương mại Đồng Xoài nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch, mua bán hàng hóa trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện cho hoạt động dịch vụ tăng trưởng và cải thiện mỹ quan đô thị. Đồng thời tạo thêm quỹ đất phục vụ nhu cầu nhà ở, kinh doanh nhằm thu lợi nhuận từ loại hình kinh doanh này để mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty Xây dựng - TV & ĐTPT Bình Phước và góp phần phát triển kinh tế tỉnh nhà.

5. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: Khu vực xây dựng Dự án giai đoạn 1 được thực hiện trên khu đất có diện tích 40.348,3m2, gồm các hạng mục sau:

5.1. Đất phân lô: 134 lô với tổng diện tích 13.625,5m2, trong đó: 32 lô đất được giao cho các tổ chức và hộ dân, cụ thể:

- Tái định cư cho 17 hộ dân 					: 24 lô;

- Đội thuế và Quản lý thị trường 				: 06 lô ;

- Giao cho UBND thị xã Đồng Xoài để bán đấu giá 	: 02 lô.

Còn lại 102 lô đất với tổng diện tích 10.810,3m2 dùng để thực hiện dự án xây dựng nhà liên kế (trong đó có 08 lô đã nộp tiền trước tại Công ty Thương mại - Xuất nhập khẩu - Du lịch Bình Phước trước đây).

5.2. Đất xây dựng Siêu thị Co.op Mart Đồng Xoài: 6.313 m2 (có dự án riêng).

5.3. Hệ thống đường giao thông, vỉa hè và thoát hiểm: 20.408,8m2, trong đó:

a) Đường giao thông nội bộ:

- Chiều dài các tuyến:

+ Tuyến Nơ Trang Long 		: 200 m;

+ Tuyến quy hoạch số 20		: 224 m;

+ Tuyến quy hoạch số 13		: 200 m;

+ Tuyến quy hoạch số 15 	          : 200 m;

+ Tuyến quy hoạch số 23 	          : 145 m.

- Mặt đường bê tông nhựa nóng (BTNN) hạt mịn dày 3cm, lớp BTNN hạt trung dày 4cm, lớp nhựa lót tiêu chuẩn 1kg/m2  cấp phối sỏi đỏ dày 20cm.

- Bó vỉa rộng 0,5m dạng lòng máng bê tông đá 1 x 2 mác 200.

b) Vỉa hè: Bằng gạch bê tông ciment mặt màu bóng 300 x 300 x 50 trên lớp nền bê tông đá 4 x 6 mác dày 8cm và lớp cấp phối đá sỏi dày 15cm, trên vỉa hè có trồng cây bóng mát khoảng 8 - 9m/cây.

5.4. San lấp mặt bằng: Tổng diện tích san lấp là 10.813,5m2, chủ yếu là đất đắp vào các khu vực thấp trũng với khối lượng 3.407m3.

5.5. Hệ thống chiếu sáng:

- Số trụ côn 08m: Tổng số 16 trụ.

- Số đèn Sodium 250W: Tổng số 20 bộ.

5.6. Hệ thống điện sinh hoạt:

- Đường dây hạ thế: 1000m.

- Cột hạ thế khoảng cách 50m/trụ: 28 trụ.

- Trạm biến áp 3 pha 160KVA 15 - 0,4KV: 01 trạm cung cấp cho các hộ dân trong vùng dự án.

5.7. Hệ thống cấp nước:

- Lắp đặt ống lồng bê tông ly tâm H30 ( 300 	:   71 m;

- Lắp đặt ống PE ( 100 					:     6 m;

- Lắp đặt ống PE ( 80 					: 370 m;

- Lắp đặt ống PE ( 50					: 284 m;

- 01 trụ cứu hỏa.

6. Địa điểm xây dựng:  Thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

7. Phương án xây dựng: Xây dựng mới.

8. Tổng mức đầu tư:

| Danh mục | Dự án được duyệt | Điều chỉnh | Chênh lệch |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng mức đầu tư - Giá trị xây lắp & thiết bị - Chi phí lán trại - Chi phí khác - Chi phí đền bù - Chi phí dự phòng | 31.255.206.828 24.687.423.461 237.964.235 2.039.232.527 1.594.124.583 2.696.462.022 | 8.875.585.123 5.969.112.383 59.691.124 590.706.075 1.594.124.583 661.950.958 | - 22.379.621.705 - 18.718.311.078 - 178.273.111 - 1.448.526.452 0 - 2.034.511.064 |

9. Nguồn vốn đầu tư:

Từ nguồn thu tiền sử dụng đất để đầu tư cho 02 dự án: Trung tâm thương mại Đồng Xoài và Cáp treo núi Bà Rá.

10. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

11. Phương thức thực hiện: Đấu thầu xây lắp.

12. Thời gian thực hiện: Năm 2005 - 2007.

Điều 2. Quyết định thay thế Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 09/3/2006 của UBND tỉnh. Công ty Xây dựng - Tư vấn & Đầu tư phát triển Bình Phước là Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước tiếp theo đúng với các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng, tổ chức thực hiện tốt Dự án theo các nội dung nêu tại Điều 1.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Thương mại & Du lịch, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND thị xã Đồng Xoài, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

## TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

Nguyễn Tấn Hưng